АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022                                                                                                       №  349

пгт Уни

Об утверждении Правил

техники безопасности и производственной санитарии

при уборке городских и сельских территорий

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.2015 № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», администрация Унинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских и сельских территорий согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Унинского муниципального округа и размещению на официальном сайте Унинского Унинского муниципального округа.

И.п. главы Унинского

муниципального округа                                                         Н.Б. Безносиков

____________________________________________________

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Унинского района

от  10.06.2022  №   349

ПРАВИЛА

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

ПРИ УБОРКЕ ГОРОДСКИХ и СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соблюдение настоящих Правил обязательно для рабочих и служащих администрации Унинского муниципального округа при производстве работ, связанных с уборкой городских и сельских территорий Унинского муниципального округа, а также при производстве работ по уборке и содержанию зданий и помещений и выполнении прочих вспомогательных работ.

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил техники безопасности, подвергаются дисциплинарным или административным взысканиям и могут привлекаться к судебной ответственности.

Рабочие и  служащие могут быть допущены к самостоятельной работе только после прохождения инструктажа по технике безопасности.

Инструктажи проводятся на основе общих правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии с учетом конкретных условий работы.

### II. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, обеспечению рабочих по благоустройству индивидуальными  средствами защиты, моющими средствами и рабочим инвентарем возлагаются на представителя нанимателя (работодателя). Представителем нанимателя (работодателем) является глава муниципального образования.

2. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

3. Специалист отдела правовой и кадровой работы управления делами администрации Унинского муниципального округа осуществляет:

мероприятия по приему на работу рабочих по благоустройству,

подготовку трудового договора,

вводный инструктаж при поступлении на работу, заносит запись в журнал (Приложение № 1),

ознакомление работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

4. Общее руководство работами по уборке городских и сельских территорий, а также контроль за исполнением работниками по благоустройству настоящих правил возлагаются на основании  распоряжения администрации Унинского муниципального округа (далее- Администрация) на специалиста Администрации (далее – ответственный специалист).

4.1. На ответственного специалиста возлагаются следующие обязанности:

проведение первичного инструктажа на рабочем месте с вновь принимаемыми в администрацию рабочими по благоустройству, проведение дополнительного инструктажа;

осмотр перед началом работы оборудования, механизмов, инструмента, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств, производственных и санитарно-бытовых помещений и принятие мер к устранению неисправностей;

обучение рабочих по благоустройству на рабочем месте безопасным методам труда и инструктирование их в процессе работы;

контроль за соблюдением рабочими по благоустройству трудовой дисциплины, правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии;

надзор за правильным применением рабочими  по благоустройству защитных средств;

надзор за правильной эксплуатацией оборудования и механизмов, закрепленных за рабочими

по благоустройству в целом.

участвовать в расследовании несчастных случаев на работе, обеспечивать разработку и осуществление мероприятий, исключающих их повторение.

4.2. Ответственный специалист обязан немедленно сообщить  своему непосредственному руководителю о каждом несчастном случае, происшедшем на работе, и принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшему.

### II.  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1. Работник по благоустройству обязан руководствоваться в своей работе настоящими Правилами, исполнять Правила внутреннего трудового распорядка администрации Унинского муниципального округа, условия трудового договора, Положение об обработке и защите персональных данных работников администрации Унинского муниципального округа,  должностную инструкцию.

2. Работник по благоустройству должен своевременно проходить соответствующие инструктажи. Работник по благоустройству не прошедший соответствующий инструктаж по охране труда, к работе не допускается.

3. Работник обязан извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о всех замеченных им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

### III.  Организация и проведение инструктажей

1. Инструктаж по охране труда работников по благоустройству проводится по следующим основным видам:

вводный при поступлении на работу;

первичный на рабочем месте;

дополнительный.

1.1. Вводный инструктаж

Вводный инструктаж, как правило, должен проводиться в кабинете специалиста отдела правовой и кадровой работы управления делами администрации округа. При проведении вводного инструктажа должны быть разъяснены:

основные положения советского законодательства по технике безопасности и производственной санитарии;

правила внутреннего трудового распорядка на предприятии, правила поведения на территории, в производственных и бытовых помещениях, а также значение предупредительных надписей, плакатов и сигнализаций;

особенности условий работы соответствующего участка и меры по предупреждению несчастных случаев;

требования к работающим по соблюдению личной гигиены и правил производственной санитарии на предприятии;

нормы выдачи и правила пользования спецодеждой, спецобувью и защитными приспособлениями;

порядок оформления несчастного случая, связанного с производством, меры первой помощи пострадавшим при несчастном случае. Прохождение вводного инструктажа оформляется документом;

требования пожарной безопасности.

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте

Инструктаж на рабочем месте проводят до начала работы со вновь принятыми на предприятие рабочими, в т.ч. временными работниками.

Инструктаж на рабочем месте с учетом профессии и выполняемой работы проводит ответственное лицо. Инструктаж должен сопровождаться практическим показом правильных безопасных приемов работы и операций.

В программу инструктажа на рабочем месте входят:

общее ознакомление с технологическим процессом на данном участке производства;

ознакомление с устройством оборудования, приспособлений, оградительных и защитных устройств, а также применением средств индивидуальной защиты (предохранительных приспособлений);

порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования пусковых приборов, приспособлений и инструментов);

требования правильной организации и содержания рабочего места;

основные правила безопасности при выполнении работ, которые должен выполнять данный рабочий индивидуально и совместно с другими рабочими.

Если после проведения инструктажа на рабочем месте в результате проверки выяснится, что работник плохо усвоил требования техники безопасности и применяет неправильные приемы труда, руководитель участка обязан повторить объяснения и показы безопасных приемов работы.

Проведенный инструктаж на рабочем месте оформляют в журнале (Приложение № 2). Журнал хранится у ответственного лица.

1.3. Дополнительный  инструктаж

Дополнительный инструктаж по безопасным приемам и методам работы проводит на рабочем месте ответственное лицо при нарушении работающим правил и инструкций по технике безопасности, производственной дисциплины, а также при изменении вида работ.

Дополнительный инструктаж  оформляют записями в журнале (Приложение № 2).

Журнал хранится у ответственного лица.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УБОРКЕ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

- При производстве работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и городской территории не должны создаваться помехи движению транспорта. При этом запрещается стоять впереди или сзади буксующего транспортного средства.

- При уборке мусора, отходов, осколков стекла (далее - мусор) необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. При этом мусор в ведрах и других емкостях не следует уплотнять.

- Не допускается оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах.

- При уборке придомовой и городской территории запрещается прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования и оборванным электропроводам. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя работ. Запрещается приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м.

- Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.

- Уборку проезжей части улиц, внутриквартальных проездов или площадей работник должен производить стоя лицом к встречному транспорту, следя за световыми и звуковыми сигналами и движением машин. Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные жилеты оранжевого цвета со световозвращающими элементами (полосами).

- Во время работы на городских территориях (скалывание льда, сгребание снега, погрузка снега вручную) зоны производства работ должны быть ограждены сигнальными ограждениями.

- При уборке проезжей части улиц участки проведения работ следует ограждать дорожными знаками.

- При производстве работ по уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность, не допуская травмирования пешеходов рабочим инструментом.

- Не допускается перекидка снега вручную на расстояние более 3 м по горизонтали, а также через ограждение высотой более 2 м.

- При поливке территории дворов и тротуаров необходимо принимать меры, исключающие попадание воды на электрооборудование и электропровода.

- При эксплуатации самоходных и прицепных уборочных машин (далее - машины) необходимо соблюдать следующие требования:

1) на облицовке машин, прицепных механизмах и других внешних элементах машины не должно быть острых и рваных кромок, трещин, оторванных листов обшивки и других дефектов, которые могут стать причиной травмирования обслуживающего персонала;

2) при ремонте машин на линии должен быть выставлен знак аварийной остановки.

13. Запрещается:

1) выезжать на линию машин с неисправными или неотрегулированными прицепными механизмами и спецоборудованием;

2) перевозить людей на подножках, крыльях и других частях машин;

3) производить регулировку, смазку, крепежные и другие работы при работающем двигателе машины.

4) оставлять без присмотра машину с работающим двигателем.

14. При работе под поднятым кузовом кузовного мусоровоза в специальный кронштейн кузова должна быть установлена подставка для предотвращения его самопроизвольного опускания.

Запрещается:

стоять и работать под поднятым кузовом кузовного мусоровоза;

производить работы в кузове, находящемся в положении разгрузки;

перемещать кузовной мусоровоз с поднятым кузовом.

15. При погрузке контейнеров в контейнерный мусоровоз зажимной захват должен плотно прилегать к боковым угольникам контейнера и надежно удерживать его в подвешенном состоянии.

После погрузки контейнера он должен быть надежно закреплен на платформе контейнерного мусоровоза фиксаторами. Водитель мусоровоза должен проверять положение фиксаторов перед транспортированием контейнеров.

Запрещается:

стоять в зоне опрокидывания платформы с контейнерами при разгрузке контейнерного мусоровоза;

осуществлять движение контейнерного мусоровоза с неуложенной в транспортное положение стрелой;

перевозить на платформе контейнерного мусоровоза людей.

16. Во время работы и при переездах поливомоечной машины дверцы облицовки должны быть закрыты, шланги для заправки водой уложены в отведенное место.

При подаче поливомоечной машины задним ходом к гидранту необходимо убедиться в том, что около гидранта нет посторонних лиц и никому не угрожает опасность.

Люк колодца для установки гидранта разрешается открывать только с помощью специального ключа.

При заправке водой поливомоечной машины около гидранта должен быть установлен предупреждающий дорожный знак, а в ночное время - красный фонарь.

Отъезжая от гидранта после заправки поливомоечной машины, водитель обязан удостовериться, что заправочный шланг отсоединен от машины и уложен в отведенное место.

Запрещается:

эксплуатировать поливомоечную машину с неисправным креплением цистерны и неисправным центральным клапаном;

открывать люки колодцев для установки гидрантов руками без применения специальных ключей;

производить заправку цистерн водой при работающем двигателе поливомоечной машины;

проверять уровень масла в редукторе центробежного насоса, смазку и подтяжку сальника во время работы насоса.

17. Подметально-уборочные машины должны иметь исправные увлажняющие и пылеподавляющие устройства. При неисправности этих устройств или при отсутствии воды в системе увлажнения эксплуатация подметально-уборочных машин запрещается.

При наличии лотковых (боковых) щеток, выступающих за видимый водителю габарит подметально-уборочной машины, в передней ее части должны быть установлены габаритные указатели.

Очищать щетки, транспортер и другие механизмы подметально-уборочных машин от случайно попавших предметов следует только в средствах индивидуальной защиты рук.

18. Перед загрузкой материалов в разбрасыватель инертных и химических материалов диск и подающие механизмы должны быть очищены от смерзшегося песка, камней и других предметов.

Запрещается:

проталкивать разбрасываемый материал ломом или лопатой, разбивать смерзшиеся комья при работающих механизмах разбрасывателя инертных и химических материалов;

производить какие-либо работы в непосредственной близости от вращающегося разбрасывающего диска;

находиться работникам либо посторонним лицам в кузове работающего разбрасывателя.

19. Плужно-щеточные и роторные снегоочистители должны иметь надежные механизмы для подъема и опускания рабочих органов, а также устройства, фиксирующие их в транспортном положении.

При производстве работ по ремонту, смазке и регулировке механизмов плужно-щеточных и роторных снегоочистителей их рабочие органы должны быть опущены в рабочее положение или установлены на прочные подставки.

Работы по натяжению и смазке приводной цепи, регулировке подвески и креплению деталей щетки плужно-щеточного снегоочистителя должны производиться при неработающей щетке.

При перекидке снега роторным снегоочистителем необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы потоком снега не нанести повреждений пешеходам, транспорту, зеленым насаждениям и сооружениям.

Запрещается:

эксплуатировать плужно-щеточные и роторные снегоочистители с неисправными механизмами подъема и опускания рабочих органов и устройств, фиксирующих их в транспортном положении;

производить работы вблизи неогражденных вращающихся механизмов и рабочих органов плужно-щеточного и роторного снегоочистителя;

работать на линии без защитного кожуха приводной цепи плужно-щеточного и роторного снегоочистителя.

20. Плужно-щеточное, фрезерно-роторное и другое оборудование тротуароуборочных машин должно надежно фиксироваться в транспортном положении.

Плуги тротуароуборочных машин снизу должны быть окантованы резиной.

Цепные передачи и другие вращающиеся элементы конструкций тротуароуборочных машин во время работы должны быть закрыты кожухами.

Мойку тротуаров, посыпку их инертными материалами и химическими реагентами необходимо производить с особой осторожностью, чтобы не нанести повреждений пешеходам, окнам зданий и зеленым насаждениям.

В зоне работы тротуароуборочных машин нахождение людей допускается не ближе 3 м от работающего фрезерно-роторного оборудования.

Ремонтные и регулировочные работы на тротуароуборочных машинах должны выполняться при выключенных двигателях машин.

Работы, связанные с очисткой щеток, должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты рук.

При летнем подметании тротуароуборочные машины должны быть оборудованы системой пылеподавления.

Запрещается выпуск на линию тротуароуборочных машин: с неисправной системой пылеподавления; с поврежденной облицовкой, имеющих острые углы и рваные края.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ КОШЕНИИ ГАЗОНОВ

1. Кошение газонов следует производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

2.  Перед началом работы у газонокосилки проверяются:

1) надежность крепления и правильность заточки ножа;

2) состояние и надежность крепления защитного кожуха.

Одновременно производится осмотр систем питания двигателя и зажигания.

Горловина бензобака газонокосилки должна быть закрыта пробкой, бак должен быть надежно закреплен к корпусу газонокосилки, ручка крана должна надежно фиксироваться в двух положениях, имеющих четко различимые надписи "Открыто - Закрыто". Места соединения крана с бензобаком и отходящим патрубком, а также сальник ручки крана не должны пропускать топливо. Ручка управления дросселем должна перемещаться плавно, без заедания и ощутимого люфта. Приемная труба глушителя и сам глушитель не должны иметь трещин, разрывов металла и сквозной коррозии.

Пробный запуск газонокосилки должен производиться в соответствии с инструкцией организации-изготовителя.

3. Для питания электрогазонокосилок следует установить вдоль газонов, подлежащих кошению, штепсельные разъемы. Штепсельный разъем должен иметь заземляющий контакт, обеспечивающий опережающее подключение заземления к корпусу газонокосилки относительно подачи питающего напряжения и более позднее его отключение при выключении.

Количество и места расположения штепсельных разъемов определяют исходя из того, что длина кабеля, соединяющего газонокосилку со штепсельным разъемом, не должна превышать 150 м, для чего необходимо предусмотреть кабельный барабан с емкостью.

4. Кабель, соединяющий газонокосилку со штепсельным разъемом, не должен иметь механических повреждений наружной оболочки. Токоведущие части должны быть недоступны для случайного прикосновения.

5. Непосредственно перед кошением следует произвести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нем посторонние предметы.

6. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

7. Начинать кошение газона следует таким образом, чтобы исключить засорение скошенной травой проезжей части улиц, дорог, бульваров и пешеходных дорожек.

8. При перемещении газонокосилки с одного участка на другой следует выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

9. Нож режущего аппарата газонокосилки следует очищать от травы специальными щетками.

10. Запрещается:

1) очищать ножи режущего аппарата газонокосилки руками;

2) использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см;

3) использовать газонокосилки при кошении травостоя высотой более 20 см. Для этой цели следует применять сенокосилки;

4) производить ремонтные, регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки;

5) применять для заправки газонокосилки этилированный бензин;

6) курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки.

11. Если в процессе кошения газона будут обнаружены посторонние стуки или повышенная вибрация газонокосилки, то двигатель газонокосилки должен быть остановлен.

12. При случайном повреждении кабеля электрогазонокосилки следует немедленно прекратить работу и обесточить газонокосилку путем отключения штепсельного разъема.

13. При кошении газонов ручной косой работники должны быть обучены приемам кошения, технике отбоя и заточки кос.

14. При переходе с участка на участок ручная коса должна быть закрыта чехлом или обернута тканью.

15. При кошении газонов ручной косой запрещается:

1) производить отбивку и заточку кос работникам, незнакомым с техникой отбоя и заточки;

2) производить заточку кос выкрошенными и обломанными наждачными брусками;

3) оставлять косы после кошения на участках, вешать косы на ветки деревьев и кустарники.

VI.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

1. Внутренние поверхности стен помещений зданий следует систематически очищать и мыть.

Запрещается использовать для мытья полов кислоты, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Стекла окон, фонарей, а также светильники, лампы, плафоны необходимо регулярно очищать от пыли и грязи.

2. Протирочные работы в помещениях, где имеются электрические сети или действующие электроустановки, могут производиться только после отключения электрических сетей и электроустановок либо надежного укрытия их деревянными щитами и коробками.

3. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна выполняться с раздвижных лестниц-стремянок или иных средств подмащивания при отключенном электропитании.

4. Во избежание скольжения следует тщательно протирать после мытья ступени и полы лестничных площадок.

5. Перед началом работ по протирке стекол в оконных рамах должна быть проверена прочность крепления стекол и оконных рам.

6. При протирке из помещения наружной плоскости остекления следует пользоваться средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.

7. Наружные входы и спуски в подвалы необходимо регулярно очищать от снега и льда.

8. Перед началом работ в подвалах и технических подпольях необходимо убедиться в отсутствии загазованности помещений.

9. При выполнении работ по откачке воды из подвалов и технических подполий электронасосами работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Корпуса электронасосов должны заземляться.

## VII. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

## 1. При аварийных ситуациях рабочий обязан прекратить работу и сообщить об этом ответственному специалисту.

## 2. Если произошел несчастный случай или работник почувствовал недомогание, то следует:

## - прекратить работу, сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих;

## - вызвать скорую помощь или принять меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение;

## - приступить к доврачебной помощи пострадавшему

## 3. В случае загорания вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4. 	При поражении электрическим током необходимо:

-	прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего. Достичь этого
можно отключением источника тока, обрывом питающих проводов, выключателя либо
отведением источника воздействия от пострадавшего. Сделать это нужно сухой веревкой,
палкой и др.

Нельзя касаться пострадавшего, находящегося под действием тока, руками;

- вызвать врача или городскую скорую помощь;

- осмотреть пострадавшего. Внешние повреждения необходимо обработать и закрыть повязкой;

- при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание.

## Проводить мероприятия необходимо до восстановления функций организма либо появления признаков смерти.

## VIII. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

## По окончании работы работник обязан:

## -  привести в порядок рабочее место;

## - убрать инструмент, спецодежду и защитные средства в предназначенное для хранения место;

## -  вымыть лицо и руки;

## - проверить плотность закрытия емкостей с моющими средствами, убрать их в специально отведенное недоступное посторонним лицам место.

## - обо всех неполадках, имевших место во время работы и недостатков по охране труда, необходимо сообщить ответственному специалисту.

XI. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

## 1.  К выполнению работ по уборке и благоустройству закрепленной территории допускаются несовершеннолетние  граждане, под руководством ответственного специалиста,  прошедшие инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

## При приеме на работу несовершеннолетних учитываются ограничения, которые предусмотрены трудовым законодательством.

## 2. Продолжительность рабочего времени по уборке и благоустройству закрепленной территории не должна превышать норм времени, предусмотренных ст. ст. 92, 94 ТК РФ:

## с 14 лет – 4 часов в день;

## с 15 до 16 лет – 5 часов в день;

## с 16 лет до 18 лет – 7 часов в день;

## 3. Учащиеся обязаны выполнять требования настоящих правил с исключениями, установленными данным  разделом.	Контроль за выполнением настоящих правил возлагается на ответственного специалиста.

## 4. Ежедневно, перед началом работ, ответственный специалист обязан инструктировать работающих, в соответствии с планом и объемом запланированных работ, чтобы не нанести повреждений ни себе, ни окружающим.

## 4. Перед началом работы ответственный специалист должен проверить исправность инвентаря.

## 5. Все работы, проводимые по уборке и благоустройству закрепленной территории несовершеннолетние рабочие по благоустройству должны выполнять в перчатках.

## 6. Рабочий инвентарь (лопаты, грабли и др.) должны соответствовать возрасту и росту рабочих. Рабочая часть лопат должна быть небольшой, рукоятки легкими, округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными; длина рукояток лопат должна быть различной с учетом роста учащихся разных возрастных групп.

## 7. Переноска тяжестей с помощью носилок, ведер и т.д. осуществляется под строгим контролем ответственного специалиста.

## 8. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а также делать между ними перерывы на 15 минут через каждые 2 часа.

## 9. При подъеме и перемещении тяжестей вручную необходимо соблюдать установленные нормы предельно допустимых нагрузок, установленных к постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 г. N 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок  для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме  и перемещении тяжестей вручную»:

Н О Р М Ы

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет

при подъеме и перемещении тяжестей вручную

-----------------------------------------------------------------------------------

Характер работы, показатели|           Предельно допустимая масса груза в кг

тяжести труда              +-------------------------------------------------------

|         Юноши             |        Девушки

+---------------------------+---------------------------

|14 лет|15 лет|16 лет|17 лет|14 лет|15 лет|16 лет|17

-------------------------------------------------------------------------------

Подъем и перемещение

вручную груза постоянно в

течение рабочей смены         3      3      4     4       2     2      3      3

Подъем и перемещение груза

вручную в течение не более

1/3 рабочей смены:

постоянно (более 2 раз      6      7      11    13      3     4      5      6

в час)

при чередовании с другой

работой (до 2 раз в час)    12     15     20    24      4     5      7      8

Суммарная масса груза,

перемещаемого в течение

смены:

подъем с рабочей

поверхности                 400    500    1000   1500   180   200    400  500

подъем с пола                200    250    500    700    90    100    200  250

Примечания: 1. Подъем  и  перемещение   тяжестей  в  пределах  указанных  норм допускаются,   если   это   непосредственно   связано   с   выполняемой  постоянной профессиональной работой.

2. В  массу  поднимаемого  и  перемещаемого  груза  включается  масса  тары  и упаковки.

3. При  перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:

для юношей 14 лет – 12 кг, 15 лет – 15 кг, 16 лет – 20 кг, 17 лет – 24 кг,

для девушек 14 лет – 4 кг, 15 лет – 5 кг, 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг.

## ______________

Приложение № 1

к Правилам техники безопасности и

производственной санитарии

при уборке городских и сельских территорий

Журнал регистрации вводного инструктажа

| N п/п | Фамилия, имя, отчество работника | Должность, Профессия, специальность работника | Дата проведения инструктажа | Подпись получившего инструктаж | Подпись проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 2

# к Правилам техники безопасности и

# производственной санитарии

# при уборке городских и сельских территорий

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

| N п/п | Фамилия, имя, отчество работника | Профессия, специаль- ность работника | Дата проведения инструктажа | Вид инструктажа (первичный, дополнительный) | Подпись получившего инструктаж | Подпись проводив- шего инструк- таж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |