# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНИНСКОГО РАЙОНА   КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.02.2016                                                                                                    № 319

пгт Уни

Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования   Унинского городского   поселения

Унинского района Кировской области

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области», Уставом муниципального образования Унинское городское поселение Унинского района Кировской области, Собрание депутатов Унинского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Унинского городского поселения согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации Унинского городского поселения:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3.  Настоящее решение  обнародовать путем размещения на информационных стендах и опубликовать на официальном сайте Унинского района.

Глава Унинского

городского поселения          Н.Б. Безносиков

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания депутатов Унинского городского поселения

от 26.02.2016 № 319

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

муниципального образования Унинское городское поселение   Унинского  района Кировской области

# 1. Область применения.

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования   Унинское  городское поселение  Унинского  района Кировской области (далее – местные нормативы, городское   поселение) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

# 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования   городского   поселения   Унинского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования  Унинское городское    поселение Унинского района Кировской области.

# 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования    городского   поселения Унинского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованных в статье 102 Закона области.

# 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

# 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана, а также внесению в него изменений.

## 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

## градостроительного    проектирования

## 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

## обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

## показатели  максимально  допустимого  уровня  территориаль-

## ной доступности таких объектов

## Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня

обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и

спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка | не нормируется | не нормируется |

Примечания: 1. В  поселении предусматриваются Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Малый город, поселок городского типа | 10 | не нормируется |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | не нормируется |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Унинское городское поселение  Унинского района Кировской области:   на 01.01.2016 года численность постоянного населения  составила 5905 человек, в том числе городское население – 5112 человек или 86,5 % от общей численности населения, сельское население – 793 человека  или  13,5 % от общей численности, численность населения трудоспособного возраста  на 01.01.2016 составляет 3675 человек  ( 62,2 %), моложе трудоспособного возраста 1156 человека (19,57%), старше трудоспособного возраста 1074 человек (18,18 %). Плотность населения Унинского городского поселения на 01.01.2016  (5905 чел./354,36 кв.км) составила 16,66 человек  на 1 квадратный километр;

планов и программ социально-экономического развития муниципального образования   Унинского городского поселения;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы    территориального планирования  муниципального образования   Унинского муниципального района Кировской области, утверждённой решением  Унинской районной Думы от 30.05.2011 № 37.

генерального плана муниципального образования Унинское городское поселение Унинского района Кировской области, утверждённого решением Собрания депутатов Унинского городского поселения Унинского района Кировской области от 05.03.2013  № 49.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования  Унинское городское  поселение Унинского района, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

в  области  транспорта -  региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области;

в области физической культуры и спорта – в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование;

для объектов в иных областях - в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

_______________